# COMUNICADO   TÉCNICO

### ANEXO NÚMERO 1 - AÑO 2013

# REGLAMENTO  TECNICO  PROMOCIONAL IAME 60 cc.

La FEDERACIÓN MENDOCINA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO, informa a los pilotos y concurrentes licenciados participantes en la Categoría PROMOCIONAL IAME 60 cc., del CAMPEONATO MZ-KART 2013, que al haberse realizado el estudio y comparación de pesos, de los distintos participantes y sus Karts de esta categoría, se ha dispuesto modificar el reglamento técnico vigente versión (1-2013), en los siguientes puntos, a saber:

6. Motor:       PARILLA MINI SWIFT 07 ( completamente original)

Los motores serán provistos por cada competidor.-

Se permite  sellar 1 motor por fecha, pudiendo realizar reparaciones del motor, con la

debida autorización de los Comisarios Técnicos.-

En el caso que exista una rotura que ponga en peligro la participación del piloto, este

podrá sellar otro motor en cualquier momento de la competencia con la debida

autorización del Comisario Técnico.-

Todos los componentes del motor deberán ser originales y no se permite ningún tipo de

trabajo, en ninguna de sus partes y deberán responder a la ficha de homologación.

Carburación Fija. Chicler de alta 93, y el de baja 60. Altura de la aguja 2 puntos de arriba

hacia abajo.     Avance de Encendido 2,5 mm. +/- 0,1 mm.

Filtro de Aire: Original o marca MVR.-

12. Chasis:

Homologados o Habilitados por la CNK-CDA-ACA.       Uno por campeonato.-

Eje de 30 mm. Macizo, material mágnetico.   Deberá estar precintado  durante la

totalidad del campeonato.  En el caso de accidente u otra situación en donde se

demuestre que el mismo no puede  repararse la Técnica permitirá el cambio de chasis

luego de la correspondiente evaluación del mismo.-

Mendoza, 28 de Marzo de 2013.

EDUARDO MOYANO  MARINI                                                       JOSE  A.  SCORDO  LARA

Secretario de Fe.M.A.D.-                                                                Presidente de Fe.M.A.D.-