CAMPEONATO

MZ - KART

2013

REGLAMENTO    TÉCNICO

CATEGORÍA  PRE-JUNIORS 125

#### REGLAMENTO TÉCNICO

#### CATEGORIA PRE-JUNIORS 125

IMPORTANTE: Todo lo que no está expresamente autorizado en el presente Reglamento Técnico, está terminantemente prohibido.-

1.- LICENCIAS:

Podrán participar en las competencias del Campeonato MZ-Kart 2013, todos los pilotos habilitados con

Licencias Nacionales, o las expedidas por las FRAC del país, otorgándose el puntaje a la posición que ocupó

al finalizar la competencia.

2.- EDAD:

Para pilotos de mínimo 11 ( ONCE ) años cumplidos a la fecha de la primera carrera en la que vaya a

participar  y de máximo 13 ( TRECE ) años cumplidos durante el Campeonato.

Es obligatorio para competir el uso de los siguientes elementos: buzo de cuero, símil cuero o tela,

casco integral y  botas reforzadas con protección de tobillo, cuellera y chaleco, homologado CNK-

3.- NUMEROS DISTINTIVOS:

Cuatro (4) placas de veinte (20) centímetros por veinte (20) centímetros, redondeadas en sus

ángulos, de material flexible,  sobre fondo NEGRO  con números  BLANCOS  Deberá contar con

una placa adelante y otra atrás, mientras que en los pontones laterales, se pintarán 2 números, con

iguales características. Será de trazo simple de 15 mm. como mínimo.

4.- PESO MINIMO:

Piloto y kart,130 kilos, en el orden de llegada a parque cerrado, si el kart pierde  algún elemento

durante la competencia, será pesado sin este, NO siendo permitido poner dicho elemento en la

balanza.: El peso será válido solo con la medición de la balanza oficial.-

El lastre solo podrá colocarse ( firmemente fijado ) en la butaca.-

5.- MOTOR

Los motores permitidos serán marca RF, PARILLA 95, TOP, MY10. De cilindrada 125 cc.

Totalmente originales solo se permitirá trabajar con las juntas de base de cilindro siendo el

espesor mínimo 0,1mm. Se permite agregar juntas entre la base de la tapa de cilindro y la

camisa de cilindro, deberá tener por medida exterior el diámetro de la camisa y el diámetro

interior sera de 54mm +/- 0,4mm. Se permite sacar el carbón del conducto del escape y la

cabeza del pistón sin que esto quite material del elemento propiamente construido. La junta

entre el cilindro y el colector de escape deberá ser de 1,5mm +/- 0,5mm y deberá descubrir

todo el pasaje del colector de escape. Las juntas de admisión deberán ser de 0,5mm y en el

caso del carburador su orificio no deberá tener efecto de encausador de flujo, tampoco

ningún elemento postizo.

IMPORTANTE:

Es obligatorio el uso de una brida en el escape cuya medida será de 21mm x 28mm

máximo, espesor 1,5mm +/- 0,2mm. Bajo régimen de sellado un precinto a una tuerca de

tapa de cilindro al motor.

Se permite sellar un motor por fecha pudiendo realizar una reparación del motor por evento, con la

debida autorización del comisario técnico.

En caso que exista una rotura que ponga en peligro la participación del piloto, este podrá sellar otro

motor en cualquier momento de la competencia y deberá retroceder 10 puestos en la próxima grilla

en la que participe en la fecha correspondiente.

6.-  TAPA DE CILINDRO:

Original de cada motor, el volumen de la cámara de combustión será de 18cc.

Las juntas entre tapa y cilindro deberán tener como mínimo un diámetro interior de 54mm y ser de planos

paralelos. No se permite modificar el largo de la rosca cuyo cubicaje será de 2,4cc.

7.-  CIGÜEÑAL:

Original de cada motor deberá responder a las dimensiones especificadas por el fabricante (ver ficha de

homologación) No se permite cambiar su balanceo. El eje de biela tendrá que ser macizo

8.-  BIELA:

Original de los motores según ficha de homologacion, no se permite trabajos en este elemento.

Distancia entre centros 102mm.

9.-  CARTER:

Original de los motores. Solo se permite el agregado de material en caso de rotura. Entre el cilindro y el

carter deberá haber una o más juntas, cuyo espesor total no podrá ser menor a 0,50mm.

10- CAMISA:

Original de los motores, deberá respetar la ficha de dimensiones y diagrama según la ficha de homologación.

No se permite variar sus medidas. Permitido encamisar con camisa nacional, respetando en un todo las

Medidas originales.-

11- PISTON:

Original de cada motor, especificaciones y dimensiones según ficha de homologación.  El aro del pistón

deberá ser de 2,2mm de espesor. No se permite sacar material.

11- PERNO DE PISTON:

Original, no se permite el torneado interior para su alivianado.

12- COLECTOR DE ADMISION:

Original del motor marca  RF, IAME o TBR, se puede rectificar el interior del colector a 27mm máximo la junta

entre el carburador y  colector no puede ser mayor de 0,5mm y no podrá hacer trabajos de  encausadores de

flujo.

13- FLAPERA:

Serán originales de cada motor. Las láminas de admisión deberán tener un espesor mínimo de 0,23mm.

No está permitido usar ningún tipo de dispositivo que pueda modificar la tensión de dichas láminas.

14- CARBURADOR:

Un carburador marca TILLOTSON H360A de 27mm máximo de venturi para los motores de aire, y un

carburador marca TILLOTSON HW-16A de 20mm máximo de venturi para los motores refrigerados por agua.

No se permite ninguna modificación a este elemento incluido los pasajes internos de combustible y cono de

los tornillos de regulación de combustible. Bajo el regimen de sellado. Boquilla de entrada al carburador debe

ser de 27mm de diámetro interior máximo.

15- SILENCIADOR DE ADMISION:

Carcasa del elemento filtrante debe ser rectangular con dos entradas superiores. Se permite elemento

filtrante en el interior de la misma y también filtro redondo con dos entradas.

16- BUJIAS:

NGK B 10 EGB, NGK B 9 EGB, NGK BR 10 EG, NGK BR 9 EG.  Montada sobre la tapa de cilindro no debe

sobrepasar la cámara de combustión de la misma. Largo 18mm rosca 14mm paso 1,25mm. Se prohíbe su

torneado.

17- ENCENDIDO:

Original de los motores marca PVL. punto fijo avance de encendido 3mm +/- 0,1mm, para los motores de aire

y para el motor refrigerado por agua con limitador de rpm a 14.500 vueltas.

18- TRASMISION:

Piñon 10 dientes y corona 69 dientes. Cadena de libre origen.

La misma puede ser revisada en cualquier   momento de la actividad oficial.  La constatación de una relación

distinta, dará lugar a una sanción que puede llegar a la exclusión de la competencia.-

19- COLECTOR DE ESCAPE:

Original de cada motor, no se permite ningún tipo de trabajo de preparación, solo su limpieza por formación

de carbón, no pudiendo aumentar sus medidas.

Tendrá una restricción (brida) entre la tapa de cilindro y  el  colector de escape cuyas medidas serán de

21mm x 28mm máximo y 1,5mm +/- 0,2mm de espesor.

20- ESCAPE:

Original de los motores (mono diseño).No se permite trabajos de preparación, bajo régimen de sellado.

El largo del escape deberá ser de 805mm +/- 0,5mm.

21- NEUMATICOS:

Serán de la marca “ MG “ – Compuesto “ AMARILLLO “  se usara 1 juego para  clasificación, Pre-final y

Final, TRES FECHAS COMO MINIMO., registrando el número de  cada una para ser controladas por  la

técnica. Las gomas de  lluvia serán de la misma marca, tipo  y  compuesto.

En caso de rotura o pinchaduras,  se procederá para su recambio, se repararan o se cambiaran  por gomas

usadas con un desgaste similar  a la reemplazada, y que se encuentre en el stock de  gomas usadas por el

participante. En caso de  perdida o extravío el piloto podrá colocar un juego nuevo, debiendo penalizar con

una carga de  10  Kg.   independientes, de los que ya tiene acumulados.-

En la cuarta y séptima fecha, todos deberán sellar y competir con gomas nuevas.-

22- CHASIS:

Permitido cualquier tipo de chasis con Homologación CIK/CNK, se puede sellar solo 1 chasis por  Carrera,

En caso de accidente o rotura en el mismo día de la competencia,  será autorizado el  cambio  por otro.

Eje diámetro máximo 50 mm., magnético.-

23-  PARAGOLPE TRASERO:

Obligatorio.-

24-  PRECINTADO DE ELEMENTOS:

Es responsabilidad del  CONCURRENTE, verificar que los precintos estén correctamente colocados.

La  constatación de la falta de alguno de ellos implicará la exclusión del piloto en el tramo correspondiente,

No haciendo lugar a reclamo alguno.

25-  FILTRO DE AIRE:

Filtro de Aire: Rectangular, con dos entradas superiores.-

26-  TROCHA TRASERA:

Trocha Trasera Máxima 1,40 mts. Sin Tolerancia.-

27-  COMBUSTIBLE:

Se utilizará nafta de rango PREMIUM, de cualquier marca  comercial, apta para vehículos terrestres.

El aceite deberá ser de uso comercial y su porcentaje en la mezcla es libre.-

IMPORTANTE :Todo jefe de equipo o mecánico deberá tener  bidones de seguridad, deberán poseer al

menos un matafuego por cada Karting de 10 Kg tipo ABC.-

28-  ADQUISION DE DATOS:

Este sistema con o sin memoria, puede permitirse solamente con la lectura de las

revoluciones de motor, la velocidad en una rueda y el tiempo de vuelta.-

Jueves,  28 de Marzo de 2013.-

EDUARDO MOYANO MARINI                             	   JOSE A. SCORDO LARA

Secretario Fe.M.A.D.                                                 	         Presidente  FEMAD