Reglamento Técnico

SPEEDWAY

EL  SANTO

Año 2013

CATEGORÍA

SPEEDWEROS

SPEEDWAY  EL  SANTO

### CATEGORIA SPEEDWEROS

VIGENCIA:  El presente reglamento tendrá vigencia desde el 01 de Enero de 2013 hasta el 30 de Noviembre de 2013.-

## IMPORTANTE: Ante cualquier duda sobre la interpretación del presente Reglamento el interesado podrá consultar con la F.E.M.A.D. por escrito, y esta responderá de igual modo.-

Se deja expresa constancia que todo lo que no figura en el presente reglamento deberá ser original.

Se prohíbe el uso de fibra de carbono y titanio.

Todo automóvil que se presente por primera vez en la categoría deberá estar a disposición de los Comisarios Técnicos para su verificación, y correspondiente ficha de homologación, como así también su habilitación. Lo mismo deberá hacerse luego de toda modificación importante que involucre elementos NO libres que haya sido realizada con posterioridad a su última verificación técnica.

Las modificaciones otorgadas para equiparar rendimientos de las distintas marcas, serán verificadas por F.E.M.A.D., hasta la tercera fecha inclusive, luego de la cuál se evaluará si los objetivos han sido alcanzados,  o si hubiera que realizar correcciones reglamentarias.-

Artículo  1: AUTOMÓVILES ADMITIDOS

Todos aquellos fabricados en la República Argentina y vendidos al público a través de los concesionarios oficiales, como mínimo 1000 unidades de los tipos denominados coupé o sedán, con techo de chapa de acero comprendidos dentro de los siguientes modelos.

| MARCA | MODELO | MOTOR |
| --- | --- | --- |
| RENAULT | Gordini 4 L – 4 S | 850, 1020, 1100 |
| FIAT | Fiat 600 Fiat 800 Coupé | 877 o 1,100 |

Artículo 2: CARROCERÍAS Y CASCO

Se permite paragolpes delantero de caño estructural o similar, que cubra los neumáticos delanteros, no pudiendo exceder el ancho de la carrocería.  Se permite defensa trasera de caños estructurales o similares sin exceder el ancho de la carrocería, cubriendo las cubiertas traseras.

Se permite defensa lateral de ruedas traseras, no siendo un elemento punzante ( tipo pontón).

Se puede eliminar guardabarros delanteros y traseros. Se permite quitar parabrisas y luneta.

Para todas las marcas quitar material de insonorización, colocar un seguro en las puertas delanteras del tipo flexible con hebillas de cinturón de seguridad que estando abrochado permita una apertura de 15 cm sujeto con bulones pasantes de 8 mm. como mínimo. Se deberá colocar un espejo interior y opcional los dos laterales.

Retirar alfombras, tapizados y todos los accesorios interiores, retirar faros traseros, boca de llenado de combustible, baguetas embellecedoras y todos los accesorios exteriores. Tapar libremente los orificios que quedaran al sacar dichos elementos. Cerraduras y manijas originales o similares de accionamiento exterior no cierre tipo pasador. Alivianar internamente puertas, habitáculo.

Se permite modificar las pasa-ruedas traseros en forma y tamaños, se permite reforzar libremente el casco del vehículo. El piso se podrá reemplazar con chapa o aluminio permitiéndose que sea plano y debe cubrir todo el habitáculo, también se podrá estructurar con caños el mismo.

Se permite paragolpes delantero de caño estructural o similar, ubicado en el centro de la trompa, y de una medida máxima de 90 cm. de largo.-

PROTECCION DE RUEDAS TRASERAS :

Se deberá colocar OBLIGATORIAMENTE una sección de hoja de elástico, cubriendo las ruedas traseras a la altura del eje y paralela al piso. La misma debe estar firmemente sujeta con bulones o pasadores, que sostengan adecuadamente el peso  del mencionado elemento de seguridad .-

IMPORTANTE : Se permite reemplazar las puertas, por otras artesanales, realizadas con chapa de una sola pieza.   Las delanteras deberán abrirse normalmente, y  se les debe colocar cinturones con 15 cm. de abertura exterior. Las puertas traseras deberán estar soldadas o abulonadas al casco y jaula.  PROHIBIDO, modificar parantes y techo, los que deberán conservar formas, dimensiones y material original.

Cualquier duda sobre una modificación, a la carrocería o el casco, deberá ser consultada previamente por escrito a la Comisión Técnica, la que responderá de igual forma al piloto licenciado.-

Artículo  3: SUSPENSIÓN DELANTERA

La suspensión delantera es libre, se permite el cambio de posición de anclaje del conjunto espiral / amortiguador.

Articulo 4: SUSPENSIÓN TRASERA

La suspensión trasera es libre, se permite el cambio de posición de anclaje del conjunto espiral / amortiguador.

### Articulo 5: AMORTIGUADORES

Originales o sustituto de repuesto, acción a la compresión y expansión libre, no presurizados ni con depósitos externos, ni regulables desde el exterior.

Se podrá modificar en altura las torretas de anclaje de los amortiguadores delanteros y traseros, y el anclaje para estos es libre. Cantidad de amortiguadores original, 1 por rueda.

Articulo 6: ALTURA

La altura será libre. El despeje del auto también será libre.-

Articulo 7: TROCHA DELANTERA Y TRASERA

Es libre para todos los vehículos homologados.-

Es OBLIGATORIO, colocar un elemento de libre diseño, para evitar el enganche con otro vehículo, que no supere la línea  externa de la goma. Ej. ; Pasa ruedas.-

Articulo 8: DISTANCIA ENTRE EJES

Es libre para todos los vehículos homologados.-

Articulo 9: MAZAS DELANTERAS

Son LIBRES para todos los vehículos homologados. A las puntas de ejes originales se deberán adaptar ,  puntas de ejes más reforzadas,  por ejemplo:  las de Fiat 128  o  Fiat 125.-

PROHIBIDO ADAPTAR LAS PUNTAS DE EJE POR MEDIO DE SOLDADURAS.-

Articulo 10: LLANTAS Y NEUMÁTICOS

Las llantas deberán ser de acero estampado, se permite el ensanchado de las mismas. Prohibidas las llantas de aleación.-

Los neumáticos son libres. Están permitidos   los neumáticos con tacos en sus distintas versiones.-

BARREROS :

De uso OBLIGATORIO, en tracción, su despeje debe estar al ras del suelo, y su ancho debe abarcar todo el ancho de la cubierta, de material duro (no-cámara)

Articulo 11: FRENOS

Para todos los vehículos homologados, OBLIGATORIOS en las ruedas traseras, a disco o tambor de gran serie, y opcional de las ruedas delanteras.-

Articulo 12: CAJA DE DIRECCIÓN

Es libre para todos los vehículos homologados.-

Articulo 13: COLUMNA DE DIRECCIÓN Y SOPORTE

Es libre para todos los vehículos homologados.-

Articulo 14: EXTREMOS Y BARRAS

Es libre para todos los vehículos homologados.-

ARTICULO 15: REGLAJES

Las cotas de alineación son libres es decir, avance, comba, divergencia o convergencia, para las cuatro ruedas del auto.

### Articulo 16: PEDALERA

Es libre para todos los vehículos homologados.-

### Articulo 17: VOLANTE MOTOR

Es libre para todos los vehículos homologados.-

### Articulo 18: EMBRAGUE

Es libre para todos los vehículos homologados.-

Articulo 19 CAJA DE VELOCIDADES

Caja libre para todas las marcas homologadas.-

Para el Fiat y el Renault se permite una ventana en el piso para cambio de relaciones.

Permitido trabar diferencial y/o autoblocante.-

Articulo 20: BLOCK MOTOR

Deberá ser el original de la marca declarada, manteniendo los puntos de apoyo sobre el falso-chasis o bastidor. Patas de motor forma y material libres posición original.

Se permite rectificar o encamisar los cilindros sin ningún tipo de desplazamiento o inclinación. Modificar conductos de lubricación, tapones de agua y aceite, cepillar los planos manteniendo paralelismo original. Cojinetes libres. Para el Renault 1020 y 1100, se permite fresar las camisas         ( para que no toquen las válvulas ) .-

Para el FIAT motor 1100, el diámetro del cilindro será de 80 mm. + 1 mm. Y la carrera de 55.5 mm. +/-  0,5 mm.

Para el Renault motor 1100, el diámetro del cilindro será de 68 mm. Y la carrera de 77 mm.              +/-  0,5 mm.

Para  el  Renault  motor  1020,  el diámetro del cilindro será de 65 mm. Y la carrera de 77 mm.

+/-  0,5 mm.

NOTA: ESTA PERMITIDO EL MOTOR DE LA FORMULA 1100 DE CATEGORÍAS TRADICIONALES, CON EL CAMBIO DE MÚLTIPLE Y CARBURADOR CORRESPONDIENTE, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO, EN EL ARTICULO ESPECIFICO.-

Articulo 21: CIGÜEÑAL

Para todas las marcas, original con su respectiva rugosidad de fabrica, se permite rectificar y balancear.

El peso mínimo para el motor FIAT 1.100 es de 9,250 Kg para el Cigüeñal fundido y de 11,000 Kg. Para el Cigüeñal estampado, SIN CHAVETA Y SIN ENGRANAJE.

El peso mínimo para el motor Renault 1020  y  1100 es de 9,800  Kg para el Cigüeñal fundido           SIN CHAVETA Y SIN ENGRANAJE.

Para los motores FIAT 850 y 877 libre.

### Articulo 22: BIELAS

Para Renault  - 1.020  forma y diseño original.  Se permite colocar buje.- Peso mínimo: 0,480  Kg

Para Renault  - 1.100  forma y diseño original.  Se permite colocar buje.- Peso mínimo: 0,480  Kg

Para FIAT 600 - 1.100 forma y  diseño original. Se permite colocar buje.- Peso mínimo: 0,680   Kg

Se permite equiparar los pesos, manteniendo una biela INALTERABLE. Se permite maquinar en forma axial,  en 0,5 mm por lado.-

Para FIAT con  motores 850 y 877,  libres.

### Articulo 23: PISTONES

Para  motores 1020 o 1100, se permite rectificar la cabeza en forma plana, para darle altura, balanceo manteniendo uno original( solo tocada la cabeza. Para el Fiat 600 -1100, se permite rectificar cavidad de válvula. Altura de pistón con respecto al block 0 ( cero ) +/- 0,1mm. Se permite el ranurado para el seguro seeger. Se permite maquinar la cabeza del pistón para que no toquen las válvulas.-

Para Renault  - 1020, Peso mínimo:            Kg-

Para Renault  - 1100, Peso mínimo:  0,225 Kg-

Para FIAT 600    - 1100, Peso mínimo: 0,350 Kg-

Para los motores 850 y 877 libres.

Para todos los motores, los pistones deben conservar la posición original.-

### Articulo 24: PERNOS Y SEGUROS

Originales de fabrica para todos los modelos. Se permite seguro de teflón o seeger para pernos flotantes.

Para Renault – 1020.  Largo libre. Diámetro Interior 13 mm. Diámetro Exterior 20 mm.

Para Renault – 1100.  Largo libre. Diámetro Interior 13 mm. Diámetro Exterior 20 mm.

Para FIAT 600    - 1100.  Largo libre. Diámetro Interior 15 mm. Diámetro Exterior 22 mm.

Para los motores 850 y 877 libres.

### Articulo 25: AROS

Cantidad original (3), tipo original o sustituto de repuesto.-

Medidas:

Para Renault–1020 o 1100. -    1er. aro: 1,50 mm.  - 2do. aro: 2,00 mm.  -   3er. aro: 4,00 mm.

Para  FIAT 600 – 1100.-            1er. aro: 1,50 mm.  - 2do. aro: 2,00 mm.  -   3er.aro: 3,90 mm.

Para los pistones del 850 y 877 libres.

### Articulo 26: ÁRBOL DE LEVAS

Para FIAT 850 Y 877 material, tratamiento de dureza y  diámetro de la caña libre. Cruce  libre.-

Para Renault  1020 y 1100: material y tratamiento de dureza libre.-

Por diámetro de la caña y medida máxima de apoyo original. Cruce libre.-

Para Renault alzada máxima medida sobre la válvula sin luz.-

Para FIAT alzada máxima medida sobre el botador, girando la leva sin luz, con la torreta afuera

| Fiat 1.100 | 9,10 mm |
| --- | --- |
| Renault 1.020 | 8,15 mm |
| Renault 1.100 | 9,10 mm. |
| Fiat 850 y 877 | Libre |

Articulo 27:  BOTADORES

Originales para motores 1020 y  1100.

Permitido tratamiento de dureza.-

Libres para motores 850 y 877. -

### Articulo 28:  DISTRIBUCIÓN

Para el motor Renault 1 020  y/o 1.100 de cadena y engranajes, original o de tipo original.

Para Fiat 600 con motor 1100, distribución original, sin alivianar.-

Para  el  motor  Fiat y Renault se permite engranaje corrector de punto de leva, sobre engranaje original. Tensor de correa libre.

### Para los  motores  850,  877  libre.

### Articulo 29: TAPA DE CILINDROS

Nacional y original del motor a utilizar. Cepillar manteniendo paralelismo original, colocar guías de bronce, o tubos de bronce. PERMITIDO maquinar conductos de admisión y escape, encasquillar manteniendo ángulo del asiento en 45°. Junta de tapa libre. Se permite hermanar la tapa con el múltiple en un máximo de 10 mm de profundidad

Diámetro de Conductos:    Permitido mecanizar en el 1er. tramo hasta la guia de válvulas.

Tramo descendente posterior, desde la guía de válvulas hasta el casquillo, totalmente original.

Guía de válvulas, prohíbido maquinar o cortar.-

Medidas de los conductos:

RENAULT

Admisión: 	 Hasta  31,00   mm.  Sin Tolerancia.-

Escape:	 Hasta  28,00   mm.  Sin Tolerancia.-

FIAT

Admisión: 	 Hasta  27,00   mm.  Sin Tolerancia.-

Escape:	 Hasta  27,00   mm.  Sin Tolerancia.-

Diámetro interior de casquillo para Renault

Admisión: 	 30,50   mm. +   0,50 mm.

Escape:	 25,50   mm. +   0,50 mm.

Diámetro interior de casquillo para FIAT 600 -1100

Admisión: 	30,70   mm. +   0,50 mm.

Escape:	27,20   mm. +   0,50 mm.

Prohibido pasar la altura del cielo de la tapa.-

Para las tapas del 850 y 877 la preparación es libre.

### Articulo 30: VÁLVULAS

Serán del tipo y material original, de fabricación nacional. A continuación tabla de medidas para las distintas tapas:

| Fiat 1.100 | Adm.36 mm + - 0,5 | Esc.31,45 mm + - 0,5 | Vast. 8 mm |
| --- | --- | --- | --- |
| Renault 1.020 / 1.100 | Adm. 33,45 mm + - 0,2 | Esc. 30,5 mm + - 0,2 | Vast. 7 mm |
| 850 y 877 | Libre | Libre | Libre |

Se permiten válvulas de Renault 1400 cc. ,   torneadas a la medida de Renault 1100 cc.

### Articulo 31: RESORTES, TRABAS Y PLATILLOS

Para los motores 1020  y  1100  trabas  y  platillos  originales.

Resortes helicoidales, material y dureza libre, cantidad original.

Para los motores 850, 877, libres.-

### Articulo 32: BALANCINES

Originales de fabrica, para el 1 020  y/o 1.100 se permite soportes laterales de R12.-

Para el 850 y 877 libres.

### Articulo 33: RELACIÓN DE COMPRESIÓN

Los valores para cada marca son:

| Fiat 850 y 877 | Libre |  |
| --- | --- | --- |
| Renault 1.020/1.100 | Libre |  |
| Fiat 1.100 | Libre |  |

Articulo 34: MÚLTIPLE DE ADMISIÓN

Para Fiat y Renault, múltiple original, sin tocar, solo se permite, lo siguiente:

Para el Fiat 600-1100, original de 128, IAVA 1300, TV o 147 SORPAZO anular pasos de agua, prohibido modificar la base. Se permite hermanar el múltiple con la tapa en un máximo de 10 mm y pulir el mismo.

Para el Renault 1.020: original de fábrica para dos bocas de 1400 cc. Se permite un adaptador que no supere los 50mm con juntas.

Para el Renault 1.100: original de fábrica para dos bocas de 1400 cc. Se permite un adaptador que no supere los 50mm con juntas.

Para el 850 y 877 libre.

### Articulo 35: MÚLTIPLES Y CAÑOS DE ESCAPE

LIBRES, estos NO deberán sobresalir de los laterales del auto con el solo fin de no engancharse con otros competidores.

Articulo 36: CARBURADOR

Para el 850 y 877 de dos bocas  40-40  como máximo. Preparación Interior libre.

Para el   Renault  1.020 de dos bocas  40-40  como máximo. Preparación Interior libre.

Para el  Renault 1.100, de dos bocas, marca  Solex 34-34,  y un difusor máximo hasta  27mm,             + - 0,20 mm. Preparación Interior Libre.

IMPORTANTE: el motor Renault 1100, deberá incorporar una brida restrictora entre el múltiple de admisión y el carburador de 30 mm. de diámetro uniforme y un espesor máximo de 7 mm. incluídas las juntas.-

El motor Fiat  1100, deberá incorporar una brida restrictora entre el múltiple de admisión y el carburador de 30 mm. de diámetro uniforme y un espesor máximo de 7 mm. incluídas las juntas.-

Para el  FIAT 600 - 1100, de dos bocas, marca  Solex 34-34,  y un difusor máximo hasta  27mm,         + - 0,20 mm. Preparación Interior Libre. Ubicación original, altura de brida con juntas, máximo 9mm. -

Para todos los carburadores los difusores son de libre diseño y material ( respetando medida interna )

IMPORTANTE:

A los efectos de que no toquen las mariposas en la brida restrictota, se AUTORIZA la colocación de un separador cuya altura máxima no supere los 50 mm.. Este elemento deberá cumplir la única función de alejar el carburador de la brida restrictota, puede ser cerrado de 2 bocas con su diámetro uniforme o abierto. PROHIBIDO cualquier elemento que oriente la mezcla.-

Articulo 37: LUBRICACIÓN

Bomba de aceite original o sustituto de repuesto,  ubicación original,  filtro libre.

Permitido el radiador de aceite.-

Articulo 38: REFRIGERACIÓN

Bomba de agua  libre, sujeción y posición libre. Canalización de aire libre. Radiador libre.-

Articulo 39: ENCENDIDO

Encendido original o sustituto de repuesto. Cables y bobina libre, manteniendo posición original.

OPCIONAL: Encendido electrónico.

Para el 850 y 877, LIBRE.-

Articulo 40: COMBUSTIBLE

Combustible comercial, prohibido aero-nafta o similar.-

Articulo 41: BATERÍA

Cantidad original. Deberá estar sujeta con un marco de hierro con dos tensores roscados de 10 mm. o una faja o suncho que pase por sobre la batería y que esté sujeta en sus dos extremos al piso del vehículo. Se cubrirá en su totalidad con una tapa hermética y anti-chispas,

Articulo 42: INSTALACIÓN ELÉCTRICA

De libre diseño.

Articulo 43:  LUZ DE STOP

Es obligatorio el uso de dos faros de color rojo claramente visibles, de excelente intensidad ubicados en la parte trasera del vehículo, en la luneta trasera, debe estar en perfecto estado de funcionamiento.,diámetro mínimo 100 mm. o 100 mm. x lado, con una lámpara de 15w mínimo.

## Debe solo funcionar a través del pedal de freno.-

Artículo 44: LUZ DELANTERA PERMANENTE

Se deberá colocar en la parte delantera del auto a la altura del borde inferior del parabrisas o sobre la parte superior del mismo una luz color ambar de 36 mm2, como mínimo a los efectos de ser visible al realizar trompos,  y quedar a contramano del sentido de marcha del circuito. Dicha luz debe estar encendida en todo momento, cuando el auto salga a pista, ya sea en entrenamientos, clasificación o competencias.-

Artículo 45: LUZ TRASERA PERMANENTE :

Debe estar instalada dentro del habitáculo, en el centro de la luneta trasera en la parte superior, de color amarillo intenso, dicha luz debe estar encendida en todo momento, cuando el auto salga a pista, ya sea en entrenamientos, clasificación o competencias. Será accionada por él Piloto independientemente  de la luz de stop. Diámetro mínimo 100 mm. o 100 mm. x lado. Lámpara, mínimo 15 W.

Articulo 46: MOTOR DE ARRANQUE

OBLIGATORIO. Ubicación original, en funcionamiento.

Articulo 47: INSTRUMENTAL

De libre elección.

Articulo 48: GENERADOR DE CORRIENTE

Opcional.

Articulo 49: DISTRIBUIDOR

Distribuidor original, posición original, libre preparación, respetando Art. 39. -

Para 850, y 877, libre.-

Articulo 50: BUJÍAS

Libres, cantidad (1) por cilindro,  posición original.

Para 850 y 877, libres.-

Articulo 51: TANQUE DE COMBUSTIBLE

Deberá ser uno solo METALICO de libre diseño, con una única boca de llenado en la parte superior, sujeto con dos sunchos longitudinales y uno transversal. El tubo de pesca o chupador deberá estar en la parte superior. Prohibido el uso de medidores eléctricos.

Se permite utilizar tanques con depósito chupador incorporado, con respirador externo.--

Articulo 52: CAÑERÍA DE COMBUSTIBLE

Metálica obligatoria, permitido cañerías con malla de acero y conexiones roscadas de alta presión

Articulo 53: FILTRO DE NAFTA

De libre elección, cantidad libre, ubicación en el baúl o vano motor.

Articulo 54: BOMBA DE NAFTA

Eléctrica o mecánica, ubicación libre.

Articulo 55: CORTE DE CORRIENTE

Es obligatoria la instalación de dos cortes de corriente, uno en el interior del habitáculo al alcance del piloto y el segundo en el exterior del lado derecho del torpedo junto al parante, identificado con un rayo rojo sobre un triángulo azul de 100 mm. de lado.

Articulo 56: CORTE DE NAFTA

Prohibido el uso de cualquier corte de combustible dentro del habitáculo, solo se admite la llave que pone en funcionamiento la bomba eléctrica.

Articulo 57: EXTINTORES DE INCENDIO

Se deberá utilizar un sistema de extinción manual OBLIGATORIO.

Sistema manual: matafuego. Cantidad uno, de capacidad mínima 2 Kg de polvo químico con reloj indicador de carga sujeto con sunchos metálicos de apertura rápida al alcance del piloto. Deberá llevar el símbolo ( E ) extintor.

Deberá estar indicada la tara y el peso completo y pintar el número del coche, en dicho matafuego.-

Articulo 58: ARNESES DE SEGURIDAD

Es obligatorio para el piloto el uso de arneses de seguridad homologados, de cinco puntos de anclajes, con hebilla de apertura rápida.

Deberán hallarse adecuadamente anclados  a la jaula de seguridad, abrazado  al caño que va de torreta a torreta, con una abrazadera con tornillos de 10mm como mínimo.

Todos los comandos del vehículo deberán estar al alcance del piloto cuando se encuentre con los arneses colocados.

Los cinturones deben ser reemplazados cada dos años o luego de toda colisión severa, también deberán ser reemplazados si los mismos se encuentran cortados o deshilachados o si las partes metálicas o hebillas están deformadas u oxidadas.

Articulo 59: MALLA PROTECTORA

Es OBLIGATORIO, colocar malla protectora de ventanilla o laterales, firmemente tomada a la jaula, para protección del piloto.-

Articulo 60: NUMERO DEL AUTO

Deberá ir en el techo y laterales  del auto, y será un rectángulo negro y medir como mínimo 30cm de alto por 40cm de ancho o un circulo negro de 40cm de diámetro como mínimo, los números blancos tendrán una altura de 32cm y un trazo de 5cm de espesor. Es obligatorio inscribir en el lateral y en el borde delantero izquierdo del techo el nombre del piloto con su grupo sanguíneo.

IMPORTANTE: Los números de cada auto corresponden a la ubicación en los respectivos campeonatos de Speedway EL SANTO 2012, cada piloto deberá respetar el número que le corresponde, dentro del Campeonato del circuito donde se presenta.-

Articulo 61: PRECINTOS

Cada automóvil deberá poseer para su precintado un orificio en dos bulones de la tapa de cilindros, en un espárrago de la base y el cuerpo del carburador, dos en el cárter y el block de manera de poder precintar en puntos diagonales, y un orificio en el múltiple de admisión. El piloto es responsable de que el precinto no se dañe por ningún motivo, si esto ocurriera será excluido de la competencia.

Articulo 62: TUERCAS, BULONES, TORNILLOS, ESPÁRRAGOS Y ARANDELAS

Libres, salvo que este reglamento en algún articulo diga lo contrario.

Se permite colocar insertos, manteniendo medidas originales.-

Articulo 63: BUTACAS

Deberán ser de Competición. Las butacas deberán estar fijadas a la jaula directamente o a través de soportes, con  cuatro puntos de montaje, dos en el frente y dos en la parte trasera usando pernos de acero 10 mm. , como mínimo. Se podrá desplazar 10 cm de su posición original, en cualquier sentido.-

Articulo 64: ENGANCHE PARA REMOLQUE:

Se deberá colocar un gancho de remolque de 50 mm de diámetro interior en la parte trasera y delantera del vehículo. Los traseros deberán ser rebatibles y colocados sobre la superficie de la carrocería. Los delanteros tendrán que estar situados en la zona donde originalmente se encuentra la toreta de suspensión; o sea este gancho estará sobre la parte superior de la trompa; quedando el agujero de enganche en el exterior de la misma; de construcción y fijación capaz de resistir aún en condiciones de ser arrastrado prescindiendo de al menos de dos de sus neumáticos. Si los mismos se construyen con hierros, cuya sección transversal es redonda, el diámetro mínimo será de 10 mm; y si la sección es rectangular o cuadrada, la sección mínima será de 80 mm. cuadrados.-

Artículo 65: JAULA ANTIVUELCO

OBLIGATORIA. La estructura del gráfico es el requisito mínimo de jaula de seguridad.

IMPORTANTE: Los puntos  J y C deben estar unidos en diagonal por un caño de las mismas dimensiones y materiales, para proteger la cabeza del piloto.-

Los puntos A y G del arco delantero, y los E y K del arco principal, y los puntos F y L de los tirantes Longitudinales deberán ser soldados a una planchuela de fijación 3/16, la cuál estará fijada al piso del vehículo por medio de bulones o soldadura.

Dentro del habitáculo colocar barras adicionales limitadas exclusivamente por la condición de que no dificulten

La salida del piloto, que se encuentren a no menos de 100mm del ocupante del habitáculo, salvo las barras que están en el piso que no interfieren con el desplazamiento del piloto

Material caños tubos de acero al carbono, estirados en frío

sin costura resistencia mínima a la tracción = 350 N/mm.

PROHIBIDO:  AGUJEREAR LOS CAÑOS.-

DIMENSIONES MÍNIMAS

| Diámetro mínimo | Espesor Mínimo |
| --- | --- |
| 30 mm | 2 mm |

Se deberán posicionar caños cruzados o longitudinales preferentemente de las mismas dimensiones del cubo del habitáculo que, por lo menos, cubra desde la altura media entre el hombro y el codo del piloto y, en diagonal, hacia delante y hacia atrás, y llegue hasta la altura de la bisagra, por un lado, y él esquinero del zócalo, por el otro, de la puerta delantera dicha defensa estructural se basa en probables choques o golpes laterales.-Dicho refuerzo no deberá sobrepasar desde su parte inferior ½ (un medio) de la altura total de la abertura de la  puerta.-

Todo lo que no está expresamente especificado en el presente reglamento, se entiende que deberá ser ORIGINAL.-

Mendoza, 28 de Noviembre de 2012

EDUARDO MOYANO MARINI                                               JOSE  A.  SCORDO  LARA

Secretario  de  Fe.M.A.D.                                                       Presidente de Fe.M.A.D.